LCD Monitor /TV Manta  2701/3201

Bezpečnostní pokyny a údržba přístroje:

- Řádně si přečtěte bezpečnostní pokyny a uživatelský manuál, než začněte používat tento přístroj.

- Symbol zobrazující „nebezpečí úrazu proudem“ uvnitř přístroje varuje před možným úrazem ekeltrickým proudem.

- Tento výrobek je určen pro domácí užití, nikoli pro veřejné či průmyslové užívání.

- Nevystavujte přístroj kapající ani stříkající vodě.

- Na povrch přístroje neodkládejtě žádné předměty s otevřeným ohněm (např. Svíčky).

- Umístětě přístroj tak, aby kolem vznikl dostatečný prostor pro ventilaci.

- Nezakrývejte ventilační průduchy přístroje předměty (novinami, ubrusy, závěsy nebo podobnými), mohlo by dojít k nenávratnému poškození přístroje.

Jak správně zacházet s přístrojem

- Zapojte přístroj pouze do takového rozvodu elektrické sítě, který přístroj podporuje (viz. štítek na zadní straně přístroje)

- V případě, že dojde k poruše přístroje (a to včetně mechanickému poškození přívodnách kabelů), neprodleně kontaktujte autorizovaný servis.

- Přístroj vypnětě a odpojte od zdroje ektrického napětí vždy před udržovacími pracemi (čištění).

- Ujistěte se, že přístroj není vystaven kapající ani stříkající vodě.

- Použijte pouze originál A/C adaptér, který je součástní přístroje nebo podobný s doporučení autorizovaného servisu.

Jak by se s přístrojem nemělo zacházet

- Nepokládejte přístroj na povrch žádného jiného elektronického zařízení. Nepokládejte přístroj na nerovný a nestabilní povrch.

- Nevystavujte přístroj přímému tepelnému záření, extrémně prašnému ovzduší nebo místům s vysokou frekvencí vibrací.

- Nemanipuljte s přístrojem s mokrými nebo vlhkými rukami.

- Neomývjete ani nečistěte přístroj vodou nebo jinými roztoky.

- Nezakrývejte průduchy pro ventilaci přístroje.

- Do zdířek přístroje nevkládejte k tomu neurčené zařízení.

- Nedotýkejte se obrazovky rukama nebo jinými předměty. Mohlo by lehce dojít k poškrábání obrazovky.

- Netahjete silou za napájecí kabel.

- Nepokoušejte se sami otevřít přístroj.

Přední panel

- Výběr zdroje externího signálu

- Hlavní menu – zobrazení a potvrzení

- Nastavení hlasitosti

- Volba kanálů

- Tlačítko On/Off

- LED diody

- Místo příjmu ir signálu dálkového ovladače

Zadní panel

- Tlačítko On/Off – hlavní vypínač On/Off, použijte tlačítko On/Off podle návodu na straně 5 nebo tlačítko On/Off na dálkovém ovladači popisované na straně 7 – přejděte do režimu Stand-by než vypnete televizor hlavním vypínačem. Doporučujeme vypínat televizor hlavním vypínačem pouze tehdy, bude-li přístroj delší dobu v nečinnosti.

- Konektor HDMI (rozhraní vysokého rozlišení)

- PC vstup – VGA

- PC audio vstup, HDMI audio vstup

- A2 YpbPr2 – kompozitivní vstup externího signálu, AV2 vstup a audio vstup

- A1 YpbPr1 – kompozitivní vstup externího signálu, AV1 vstup a audio vstup

- S-Video vstup. Použijte zdířku AV1 pro vstup S-Video audio signálu

- SCART vstup – dostupný pouze u vybraných modelů

- VHF/UHF anténa vstup (75 Ohmů VHF/UHF)

- POWER – vstup pro A/C adaptér

Dálkový ovladač

Funkce dálkového ovladače

POWER – tlačítko On/Off slouží k Zapnutí/Vypnutí přístroje; stisknete-li tlačítko On/Off dojde k zapnutí přístroje; opětovným stisknutím tlačítka On/Off dojde k vypnutí přístroje.

SOURCE – výběr zdroje externího signálu – vyberte vstup signálu. Na vybraných modelech je toto tlačítko pojmenováno TV/AV.

MUTE – tlačítko MUTE zcela ztlumí zvuk; opětovným stisknutím tlačítka dojde k obnovení zvuku v původní hlasitosti.

SLEEP – Tlačítko režimu spánku – nastavte si vypnutí přístroje na přesný čas; lze nastavit dobu vypnutí za 15, 30, 45, 60, 90 a 120 minut.

NICAM/A2 – tlačítko zvukové normy NICAM – výběr zvukové normy vysílání NICAM (norma NICAM není dostupná v Austrálii).

STILL – stlačítko zastavení obrazu – stisknutím tlačítka STILL dojde k zastavení obrazu, opětovným stisknutím se obraz znovu uvolní.

16:9 – tlačítko nastavení poměru stran obrazu – vyberte poměr stran 16:9 (širokoúhlé), 4:3, zoom1, zoom2 (v režimu PIP/POP -obraz v obraze - nejsou všechny tyto funkce dostupné).

Noise reduction (NR) – tlačítko omezení šumu obrazu – stisknutím tlačítka NR dojde k vylepšení kvality obrazu.

SURROUND – tlačítko VIRTUAL SURROUND – tlačítkem lze zapnout/vypnout simulaci prostorovéhoz vuku Surround

PICTURE  - Tlačítko nastavení barevnosti obrazu – výběr: NORMAL (standardní), SOFT (jemné), VIVD (jásavý) a USER (uživatelský)

SOUND  - Tlačítko režimu zvuku – výběr: NORMAL (standardní), MOVIE (film), NEWS (zprávy) a USER (uživatelský).

DISPLAY – tlačítko zopbrazení aktuálních informací – stisknutím tlačítka DISPLAY dojde k zobrazení informací aktuálního zdroje signálu a kanálu.

0-9 – tlačítka pro přímý výběr kanálu

-/-- tlačítko předvolby kanálu přímým zápisem čísla kanálu, max. 3 čísla

Tlačítko pro návrat na předchozí kanál – stisknutím tohoto tlačítka dojde k vrácení na předchozí přehrávaný kanál

Volume (VOL) – šipkami vlevo/vpravo se zvuk zeslabí/zesílí. Při pohybu v MENU přístroje jsou tato tlačítka definována jako fuknce OK/SELECT (výběr).

Channel (CH) – tlačítko pro postupné přepínání kanálů směrem dolu/nahoru.
OSD – tlačítko pro vstup do MENU přístroje – stisknutím tohoto talčítka vstoupíte do MENU přístroje; opětovným stisknutím tlačítka dojde k odchodu z MENU.

PIP/POP Size (velikost) – stisknutím dojde k vyvolání fukce Obraz v obraze. Opětovným stisknutím dojde ke změně velikosti pole obrazu v obraze.

POSITION – fuknce, který¨á mění pozici fuknce Obraz v obraze. Lze nastavit 4 pozice funkce obrazu v obraze (PIP).

WINDOW – dojde k přepínání velikostí pole obrazu v obraze a aktuálním přehrávaným kanálem.

SWAP – stisknutím tohoto tlačítka dojde ke změně zdroje signálu funkce obraz v obraze a/nebo aktuálně přehrávaného kanálu.

On/Off – stisknutím tohoto talčítka dojde k ukončení režimu PIP / POP.

Funkce teletextu

TXT/CC – tlačítko pro vyvolání fuknce teletextu.
Stiskněte tlačítko TXT/CC jednou a dojde k vyvolání fuknce telextu, stiskněte tlačítko TXT/CC podruhé, dojde k navrstvení textu teletextu na obraz právě přehravaného kanálu; dalším stisknutím tlačítka TXT/CC dojde k vypnutí teletextu.

SUBPAGE – V případě, že se v teletextu nachází subpage (podstránka), stisknutím tohoto tlačítka dojde k přepnutí na subpage (podstránku).

HOLD – tlačítko pro zastavení stránky – stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte funci zastavení aktuálně zobrazené stránky vč. Její aktualizace. Opětovným stisknutím tlačítka HOLD dojde k jejímu uvolnění.

RED (červená) GREEN (zelená) YELLOW (žlutá) a CYAN (tyrkysová) – jsou tlačítka navigace v MENU teletextu.

0-9 – tlačítka pro přímý vstup na požadovanou stránku

SIZE (velikost) – stisknutím tlačitka SIZE dojde ke zvětšení horní části zobrazované části stránky; následným stisknutím dojde ke zvětšení dolní části aktuálně zobrazované stránky; třetím stisknutím tothoto tlačítka dojde k přepnutí do normálního režimu.

REVEAL – vyvolá funkce zobrazení ukrytého textu – stisknutím tohoto tlačítka dojde k vyvolání zobrazení funkce skrytého textu;  opětovným stisknutím tlačítka REVEAL dojde k přerušení funce zobrazení skrytého textu.

INDEX – stisknutím tohoto tlačítka dojde k návratu na hlavní stánku teletextu

FAST TEXT – (funkce dostupná pouze v některých regionech) – barevnými tlačítky (červené, zelené, žluté a tyrkysové) lze zobrazit přednastavené stránky: RED (červená) – Aktuální informace v městě (CITY INFORMATION); CYAN (azurová) – Informace o cestování (TRAVEL INFORMATION); GREEN (zelená) – Informace o počasí (WEATHER INFORMATION); YELLOW (žlutá) – TV program (TV PROGRAMING).

Připojení antény

Pro příjem analogového TV signálu je nutné k televizoru připojit:

- Koaxiální kabel 75Ohmů

- Anténní kabel

- Paralelní dvojité anténní vedení 300Ohmů

- Konektor 75-300 Ohmů

- Venkovní anténa

- Analogový TV výstup z placených TV sítí

- V těchto dvouch případech anténní kabel musí být připojek k televizoru pomocí 75Ohm koaxiálního kabelu s jack koncovkou do zadního panelu.

- Pokojovou anténu není doporučeno k této LCD televizi zapojovat. Pokud instalujete LCD televizní přijímač, použijte kvalitní 75 Ohm koaxiální kabel. V případě, že nepoužijete kvlaitného 75 Ohm koaxiálního kabelu, může dojít k nekvalitnímu zobrazování obrazu.

Připojení k digitálnímu TV Set Top Boxu

Pro příjem digitálního TV signálu, připojte TV Set Top Box do zdířek na zadní straně televizního přijímače. Způsob připojení Set Top Boxu vidíte na obrázku. Pro bližší informace prostudujte uživatelský manuál k vašemu Set Top Boxu.

Systémové MENU

Picture (obraz)

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do OSD Menu přístroje. Stiskněte tlačítko CH dokud je možnost PICTURE OPTION podsvíceno (zvírazněno).

- Stiskněte tlačítko VOL a vstoupíte do řežimu PICTURE MENU, stiskněte tlačítko CH dokud je fuknce PICTURE MODE zvyrazněna a stiskněte tlačítko VOL pro vstup k nastavení obrazu. Lze vybírat ze následujícíh možností: NORMAL (standardní), SOFT (jemné), VIVID (jásavé) a USER (uživatelské).

- Stiskněte tlačítko CH až se možnost BRIGHTNESS (jas) zvýrazní. Pomocí tlačítka VOL lze nastavit úroveň jasu obrazu. Stiskněte tlačítko MENU, čímž potvrdíte aktuální nastavení.

- Stiskněte tlačítko CH, až se možnost CONTRAST (kontrast) zvýrazní. Tlačítkem VOL lze nastavit úroveň konstrastu obrazu. Stiskněte tlačítko MENU, čímž potvrdíte aktuální nastavení.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost SATURATION (sytost). Tlačítkem VOL lze nastavit úroveň systosti obrazu. Stiskněte tlačítko MENU, čímž potvrdíte aktuální nastavení.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost SHARPNESS (ostrost). Tlačítkem VOL lze nastavit úroveň ostrosti obrazu. Stisknutím tlačítka MENU dojde k uložení aktuálního nastavení.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost COLOR TEMP (teplota barev). Tlačítkem VOL lze vybrat ze 4 nastavených úrovní: COOL (studený), WARM (teplý), NORMAL (standardní) a USER (uživatelský).

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost HUE (tón barvy). Tlačítkem VOL lze nastavit úroveň tónu barvy. Stisknutím tlačítka MENU dojde k uložení aktuálního nastavení.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost SCALE (poměr). Tlačítkem VOL lze nastavit následující možnosti: 16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2.

- Stiskněte tlačítko MENU pro návrat do hlavního menu.

Sound (zvuk)

- Stiskněte tlačítko MENU a vstoupíte do OSD Menu přístroje, stiskněte tlačítko CH a vyberte možnost SOUND (zvuk).

- Stiskněte tlačítko VOL a vstupte do menu nastavení zvuku. Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní SOUND MODE a tlačítkem VOL nastave jeden z přednastaveným režimů zvuku: STANDARD (standardní), NEWS (zprávy), MOVIE (film), USER (uživatelský).

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost VOLUME (hlasitost). Tlačítkem VOL nastavíte úroveň hlasitosti.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní BASS (basy). Tlačítkem VOL nastavíte úroveň basů (hlubokých tónů).

- Stiskněte tlačítko CH a nastvate úroveň pravého a levého reproduktoru.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost Surround (prostorový zvuk). Tlačítkem VOL zapněte nebo vypnětě (On/Off) možnost simulace prostorového zvuku.

- Stiskněte tlačítko MENu pro návrat do hlavního menu.

PIP (picture in picture – obraz v obraze)

PIP/POP dívejte se na dva programy najednou (lze nastavit libovolný zdroj signálu) pomocí fuknce PIP (druhý obraz se zobrazí v menším okénu (pod-okno) překrývcající aktuální program; POP – oba dva obrazy se rozprostřou po celé obrazovce).

Poznámka: PIP/POP podporuje pouize tyto konfigurace:

- Hlavní okno: TV, AV1, AV2, S-Video

- SCART pod-okno: YPbPr1, YpbPr2, VGA, HDMI

- Hlavní okno: YpBPr1, YpbPr2, VGA

- HDMI pod-okno: TV, AV1, AV2, S-Video, SCART

Poznámka: Pro nastavení HDMI nebo VGA signálu pro pod-okno možnosti PIP/POP, vyberte HDMI nebo VGA jako signál hlavního okna při vypnuté možnosti PIP/POP. Poté zapněte funkci PIP/POP a stiskněte tlačítko SWAP. Vyberte požadovaný szdroj signálu pro hlavní okno.

- Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači a vstoupíte do OSD menu přístroje. Stiskněte tlačítko CH až se možnost PIP/POP zvýrazní.

- Stiskněte tlačítko VOL a vstupte do MENU funkce PIP/POP. Talčítkem CH navolte možnost PIP. Stisknutím tlačítka VOL dojde k přepínání režimu pod-okna funkce PIP, a to: PIP, POP, OFF (vypnuto).

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost WINDOW (okno) a talčítkem VOL vyberte možnost nastavení hlavního okna a pod-okna.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost MAIN SOURCE (hlavní zdroj) a tlačítkem VOL vyberte zdroj signálu pro hlavní okno.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost PIP SOURCE (zdroj PIP) a tlačítkem VOL vyberte zdroj signálu pro pod-okno.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost PIP SIZE (Velikost okna PIP) a tlačítkem VOL vyberte požadovanou velikost pod-okna.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost PIP POSITION (pozice okna PIP) a tlačítkem VOL nastavte požadovanou pozici pod-okna.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost PIP SWAP (přepínání PIP) a tlačítkem VOL lze změnit zdroj signálu pro hlavní okno a pod-okno.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazná 3D NR (redukce šumu obrazu) a tlačítkem VOL vyberte požadovanou redukci šumu, a to: HIGH (vysoká), MID (střední), LOW (nízká) nebo OFF (vypnuto). Tato technologie eliminací rušivých bodů ze zdroje signálů zvýší kvalitu obrazu.

- Stiskněte tlačítko MENU pro návrat do hlavního menu přístroje.

Funkce:

- Stiskněte tlačítko MENI a vstupte do OSD menu přístroje, poté stiskněte talčítko CH až se zvýrazní možnost FUNCTION MENU.

- Stiskněte tlačítko VOL a vstupte do FUNCTION MENU a tlačítkem CH zvýrazněte možnost LANGUAGE (volba jazyka). Tlačítkem VOL vyberte požadovanou jazykovou mutaci.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost OSD V POSITION (nastavení vertikální pozice OSD Menu) a tlačítkem VOL nastavte požadovanou vertikální pozici OSD Menu přístroje.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní mžnost OSD H POSITION (nastavení horizontální pozice OSD Menu) a tlačítkem VOL nastavte požadovanou možnost horizontální pozice OSD Menu přístroje.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost OSD DURATION (doba zobrazení OSD Menu). Tlačítkem VOL lze nastavit, jak dlouho bude OSD Menu na obrazovce aktivní.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost OSD HALFTONE (průsvitnost OSD Menu) a pomocí tlačítka VOL nastavte požadovanou úroveň průsvitnosti OSD Menu.

- Možnost „BLUE BLACK“ aktivuje funkci zobrazování prázných kanálů modrou barvou.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost TIMER (časovač). Tlačítkem VOL lze vstoupit do sub-menu TIMER MENU. Lze nastavit aktuální čas a čas, kdy se má  televizor automaticky zapnout/vypnout. Tlačítkem CH vyberte požadovanou položku menu a pomocí tlačítka CH ji nastavte.

- Stiskněte tlačítko CH a vyberte položku RESET (přenastavit). Stisknutím tlačítka CH dojde k návratu do továrního nastavení přístroje.

- Stiskněte tlačítko MENu pro návrat do hlavního menu přístroje.

TV

- Stiskněte tlačítko MENU a vstupte do OSD menu přístroje. Tlačítkem CH zvýrazněte možnost TV. Tato možnost je dostupná jen v případě, že hlavním zdrojem signálu je TV.

- Stiskněte tlačítko VOL a vstupte do TV MENU, tlačítkem CH zvýrazněte funkci AUTO TUNE (automatické ladění) a stisknutím tlačítka VOL dojde k automatickému vyhledávání televizních stanic.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost MANUAL TUNE (ruční ladění). Tlačítkem VOL spustíte ruční vyhledávání stanic.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnst FINE TUNE (doladění). Tlačítkem VOL lze jednotlivé stanice dolaďovat. Lze dolaĎovat pouze tu stanici, která je aktuálně spuštěna.

- Stiskněte tlačítko CH a vyberte možnost CHANNEL SWAP (záměna kanálů). Tlačítkem VOL vyberte dva kanály, jejichž pozice se vzájmeně přehodí. Toto je njelepší metoda, jak setřídit jednotlivé kanály.

- Stiskněte tlačítko CH až se zcýrazní možnost SKIP (přeskočit). Tlačítkem VOL nastavte, chcete-li tuto funkci zapnout (on) nebo vypnout (off). Je-li tato funkce zapnuta dojde k omezení zobrazování stejných kanálů během přepínání jednotlivých kanálů.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost COLOR SYSTEM (televizní norma). Tlačítkem VOL vyberte požadovanou možnost: AUTO (automatická), PAL, SECAM.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost SOUND SYSTEM (norma zvuku). Tlačítkem VOL lze nastavit: AUTO (automatická), D/K, B/G, I, L.

- Stiskněte tlačítko CH až se zvýrazní možnost NICAM (norma NICAM). Tlačítkem VOL vyberte, zda-li si přejete normu NICAM zapnout (on) nebo vypnout (off). Poznámka: Norma NICAM není dostupná v Austrálii.

- Stiskněte tlačítko MENU pro návrat do hlavního menu.

PC

- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do OSD MENU přístroje. Stiskněte tlačítko CH a vyberte možnost PC MENU. Tato možnost je aktivní je tehdy, je-li hlavní zdroj signálu nastaven na VGA.

- Stiskněte tlačítko VOL a vstoupíte do PC MENU, tlačítkem CH a vyberte možnost H POSITION (horizontální pozice). Tlačítkem VOL lze nastavit horizontální pozici obrazu.

- Stiskněte tlačítko CH a vyberte možnost V POSITION (vertikální pozice). Tlačítkem VOL nastavte vertikální pozici obrazu.

- Stiskněte tlačítko CH a vyberte možnost CLOCK SETTIING (nastavení času). Tlačítkem VOL lze nastavit čas přístroje.

- Stiskněte tlačítko CH a vyberte možnost PHASE OF THE SCREEN (nastavení fáze obrazu). Tlačítkem VOL lze nastavit fázi obrazu.

- Stiskněte tlačítko CH a vyberte možnost AUTO (automatický). Tlačítkem VOL povolíte automatické nastavení obrazu.

- Stiskněte tlačítko MENU pro návrat do hlavního menu přístroje.

SOURCE (zdroj)

- Stiskněte tlačítko SOURCE a vstoupíte do SOURCE MENU.

- Stiskněte tlačítko CH a vyberte požadovaný zdroj signálu.

- Stiskněte tlačítko VOL a potvrďte zvýrazněnou možnost.

- Stiskněte tlačítko MENU pro návrat do hlavního menu přístroje.

Poznámka:

- Y-Pb-Pr1 / AV1 / S-Video používají běžné připojení Audio vstupu.

- Y-Pb-Pr2 / AV2 používají běžné připojení Audio vstupu.

- Připojte DVI přístroj pomocí DVI/HDMI redukce. Použijte PC Audio pro zvuk.

Lokalizace poruchy

Některé problémy/závady lze odstranit manuálně. Není vždy potřeba nezbytně kontaktovat zákaznické centrum. Pokud porblémy/závady stále přwetrvávají a nelze je nijak odstranit, prosíme, poznamenejte si model TV přístroje a sériové číslo a obraťte se na zákaznickou linku.

Není žádný zvuk ani obraz

- Zkontrolujte, zda-li přístroj řádně zapojen do rozvodu elektrické sítě. Zkotrolujte, zda-li je v zásuvce proud.

- Ujistěte se, že jste přístroj zapli stisknutím hlavního vypínače On/Off na předním a/nebo zadním panelu televizoru (dle modelu).

- Zkonrtolujte nastavení světlosti a kontrastu obrazu

- Zkontrolujte nastavení hlasitosti

- Ujistěte se, že jste vybrali správný zdroj signálu.

Obraz je v pořádku, zvuk nejde

- Zkontrolujte nastevení zvuku

- Zkontrolujte, zda-li není aktivní funkce MUTE

- Zkontrolujte, zda-li jsou všechny kabely řádně zapojeny

Obraz není nebo je jen černobílý

- Zkontrolujte nastavení barvy /COLOR SETTING/ v Menu přístroje

- Zkontrolujte nastavení zvuku

Obraz je slabý, deformovaný nebo přerušovaný

- Zkontrolujte, zda-li v blízkosti přístroje není silné magnetické pole. Odstrantě z těsné blízkosti přístroje velké reproduktory.

- Zkuste zapojit přístroj do jiné zásuvky s elektrickým rozvodem.

- Použijte vhodné kabely (75Ohmů) a vhodné kabelové přípojky

- Zkontrolujte anténu (umístění a polohu) a/nebo zkontrolujte příjem kabelové televize.

Dálkový oladač nefunguje

- Vyměňte baterie

- Vyčistěte místo kolem infračerveného vysílače dálkového ovladače

- Zkontrolujte kontakt baterií a dálkového ovladače

Specifikace

Viditelná velikost: 27“ (69cm); 32“ (81cm)
Jas: LCD2701 – 550cd/m2, LCD3201 – 500cd/m2
Kontrast: LCD2701 – 900:1, LCD3201 – 800:1
Doba odezvy: 8ms
Velikost bodu: LCD2701 – 0,1455mm (H) / 0,4365mm (V); LCD3201 – 0,1703mm (H) / 0,5108mm (V)
Počet barev: 16,7 M
Pozorovací úhel: LCD2701: H176, V:176; LCD3201: H178, V178
Rozlišení: LCD2701: 1280/720; LCD3201: 1366/768
Kanály CATV – UHF/VHF: 200 kanálů
Hudební výkon: 2x8W
VGA rozlišení: 640/480 při 60/75Hz; 800/600 při 60/75Hz; 1024/768 při 60Hz; 1280/1024 při 60Hz
Video připojení: VGA / HDMI / AV / S-Video / VCBS / SCART
Váha: LCD2701 – 14kg; LCD3201 – 19kg
Rozměry: LCD2701 – 900/525/210 mm; LCD3201 – 1025/595/265 mm